Самоспасатель СИП-1

Характеристики:

Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего действия –

предназначено для эвакуации сотрудников из служебных помещений и зданий при пожаре

и других чрезвычайных ситуациях;

Должно состоять:

- защитный колпак;

- полумаска;

- патрон регенеративный;

- пусковое устройство;

- дыхательный мешок;

- гофротрубка

Технические характеристики:

время защитного действия

в режиме средней физической нагрузки - не менее 20 минут,

- время приведения в действие - менее 30 сек.;

- температурные условия - сохранение защитных свойств при температуре окружающей

среды от -10 до + 60оС, при кратковременном воздействии (в течение 60 сек.) + 200  С;

- должно обеспечивать ведение переговоров;

- срок годности (хранения)- не менее 5 лет;

- масса - менее 1,8 кг;

- габаритные размеры в упаковке не более 110х230х270 мм;

Требования к гарантийному сроку и (или) объему хранения: не менее 5 лет.