| Изолирующий противогаз ИП-4М | Все предлагаемые изолирующие противогазы (далее противогазы) должны быть новыми, все комплектующие текущего года выпуска и изготовленными не ранее 2013 г. Изолирующий противогаз ИП-4М должен защищать органы дыхания, глаза и кожу лица, от любой вредной примеси в воздухе, независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе. Изолирующий противогаз ИП-4М должен соответствовать техническим условиям и входить в перечень рекомендуемой номенклатуры запасов средств защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения и номенклатуры оснащения спасательных формирований на основании: 1. Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 2. Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. № 993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 3. Приказа МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 « Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спательных формирований». Комплектуется регенеративными патронами РП-4-01. Регенеративные патроны в комплект поставки противогаза ИП-4М не входят и заказываются отдельно. Маски противогазов выпускаются 3-х ростов и имеют переговорное устройство, позволяющее вести переговоры с применением технических средств. Применение незапотевающих пленок при отрицательных температурах и утеплительных манжет, сохраняют прозрачность стекол в течение всего времени работы в противогазе при любой физической нагрузке. Материалы, из которых изготовлен противогаз, не оказывают отрицательного воздействия на организм человека. Технические характеристики: Время защитного действия в комплекте с регенеративным патроном РП-4-01 на суше: - при выполнении аварийно-спасательных работ - не менее 45 мин; - в состоянии покоя (ожидание помощи) не менее 180 мин. 2.2. масса комплекта противогаза не более 4,0 кг. 2.3. габаритные размеры противогаза, уложенного в сумку, мм: 340х165х290. 2.4. температурный диапазон эксплуатации: - на суше: минус 40° С до плюс 40 °С. Гарантийный срок хранения: противогаза ИП-4М - не менее 5 лет. Состав противогаза: 1. Лицевая часть МИА-1 с гофротрубкой в защитном чехле. 2. Мешок дыхательный с клапаном избыточного давления. 3. Каркас. 4. Сумка. 5. Пленки незапотевающие НПН - 62,5. 6. Мембрана. 7. Манжета утеплительная. 8. Ключ. 9. Пробка. 10. Руководство по эксплуатации на 10 противогазов. - формуляр представителя Министерства обороны РФ (ВП МО РФ) в котором указаны основные характеристики изделия, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. Дата изготовления – не ранее 2013 года. |
| --- | --- |

| Регенеративный патрон РП-4-01 | Все предлагаемые регенеративные патроны (далее - патроны) должны быть новыми и изготовленными не ранее 2013 г. новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемыми и иметь официальную гарантию от производителя. Поставляемые регенеративные патроны должны соответствовать ТУ 6-16-3100-89, требованиям ГОСТ и другой технической документации, предъявляемым к регенеративным патронам. Регенеративные патроны РП-4-01 предназначены для снаряжения изолирующих противогазов ИП-4М для выделения кислорода в необходимом для дыхания количестве и поглощения двуокиси углерода и влаги из выдыхаемой газовой смеси. Технические характеристики: Сопротивление постоянному потоку воздуха 60 дм3/мин. – не более 150 Па (15 мм вод.ст.) Температурный режим эксплуатации – от минус 400С до 400С Температура поверхности регенеративного патрона во время работы, °С – не более 1900С. габаритные размеры: 125х256 мм. Масса – не более 2,2 кг Запас кислорода в РП-4-01 позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при тяжелых физических нагрузках в течении 45 мин, а при легких и в состоянии относительного покоя - 3 часа (180 мин.). Гарантийный срок хранения РП-4-01 - не менее 7 лет. Состав: - патрон регенеративный РП-4-01, - шт.1; - мешок, - шт.1; - завязка, - шт. 1; - памятка, - шт.1. - паспорт – шт. 1 (на партию). При поставке товара, каждая поставляемая партия товара сопровождается следующими документами: - Паспортом с отметкой представителя заказчика ВП МО РФ, заверенная печатью изготовителя. - Гарантийным письмом завода-изготовителя о подтверждении поставки изделий компаниями-посредниками. Дата изготовления - не ранее 2013 года. |
| --- | --- |