Противогазы детские фильтрующие

Назначение противогаза

Противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, а также школьного возраста старше 7 лет от:

- отравляющих веществ вероятного противника (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Комплектность противогаза

| Фильтр (фильтрующе-поглощающая коробка) | – 1 шт. |
| --- | --- |
| Лицевая часть | – 1шт. |
| Коробка с незапотевающими пленками | – 1 шт. |
| Сумка для ношения и хранения противогаза | – 1шт. |
| Памятка по обращению с противогазом | – 1 шт. |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | – 1 экз. на каждое тарное место |
| Формуляр | – 1 экз. на партию. |

Фильтр в металлическом исполнении, загерметизированный в заводских условиях для обеспечения защиты от воздействия окружающей среды.

На фильтре указана дата изготовления несмываемая водой.

Лицевая часть в виде маски объемного типа с обтюратором с пятиточечным креплением оголовья с помощью пряжек.

Лицевая часть трех ростов: 1, 2, 3.

Противогазы укомплектованы лицевыми частями по ростам в процентном соотношении согласно требованиям технической документации.

В Формуляре подписи организации-изготовителя, отдела технического контроля, представительства заказчика, заверенные печатями.

Дата изготовления противогазов – текущий год.

Поставка противогазов в заводской упаковке – ящике, закрытом крышкой с замками и запломбированном пломбами организации-изготовителя.

Сертификация противогаза

Противогазы должны быть сертифицированы в системе военного регистра.

Техническая характеристика противогаза

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1. Сопротивление лицевой части постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 15 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более | 19,6 (2,0) |
| 2. Сопротивление лицевой части постоянному потоку воздуха на выдохе при расходе 15 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более | 59,0 (6,0) |
| 3. Герметичность лицевой части при разряжении, создаваемом системой вакуумирования, (1176,0+39,2) Па (120+4) мм вод. ст., Па (мм вод. ст.), не менее | 823,2 (84) |
| 4. Коэффициент подсоса под лицевую часть, %, не более | 1х10-4 |
| 5. Начальное сопротивление фильтра постоянному воздушному потоку при объемном расходе 30 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более | 156,8 (16,0) |
| 6. Коэффициент проницаемости фильтра по стандартному масляному туману, %, не более: а) без «струек» б) без контроля на «струйку» | 1х10-3 2х10-4 |
| 7. Коэффициент проницаемости фильтра по парам радиоактивного йода-131, %, не более | 1х10-2 |
| 8. Масса противогаза (без сумки), г, не более: | 850 |
| 9. Гарантийный срок хранения противогаза в заводской упаковке, лет, не менее | 10 |
| 10. Время защитного действия фильтра по тест-веществам при приемо-сдаточных испытаниях при концентрации С0 мг/дм3, мин, не менее: |  |
| - циан водорода | 18 (С0=5,0) |
| - хлорциан | 18 (С0=5,0) |
| 11. Время защитного действия фильтра по тест-веществам в течение гарантийного срока хранения при концентрации С0 мг/дм3, мин, не менее: |  |
| - циан водорода | 12 (С0=5,0) |
| - хлорциан | 12 (С0=5,0) |