Вентилятор электроручной ЭРВ-49

ТУ 4861-341-05808014-2012

Вентилятор электроручной ЭРВ-49 предназначен для комплектования фильтровентиляционных установок смонтированных в защитных сооружениях и укрытиях МЧС.

Требования к качеству

Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 2013 г. При  поставке продукция сопровождается:

- паспортом ЦРКЯ 05810.00.000 ПС на 1 изделие,

- копией лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической  защиты (класс 1040).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Технические характеристики

- производительность по воздуху, м3/ч, при напоре:

- 931 (93) Па (мм вод.ст.), не менее – 200

- 833 (83) Па (мм вод.ст.), не менее – 300

- привод – ручной/электрический

- напряжение питания, В – 220/_____(на каждое изделие)

- установленная мощность, кВт – 0,25

- усилие страгивания рукоятки в ручном приводе, кг, не более – 5,0

- масса, кг., не более – 18,6

- габаритные размеры, мм, не более – 654*408*400

В вентиляторе при работе от электродвигателя имеется опасное для жизни напряжение 220/380 В, 50 Гц

Комплектность поставки

- вентилятор электроручной ЭРВ-49 – 1 шт.,

- паспорт на изделие – 1 шт.,

- ящик для упаковки – 1 шт.

Упаковка

Заводская упаковка – деревянные ящики по 1 (одной) шт. в каждом.