Комплекты монтажных деталей к РП-100

Комплекты монтажных деталей к РП-100 предназначены для монтажа регенеративных патронов РП-100 производительностью 100 м3/час (1:1); 200 м3/час (1:2); 300 м3/час (1:3) в фильтровентиляционные системы.

Требования к качеству

Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 2013 г. При  поставке продукция сопровождается:

- паспортом на 1 (один) комплект;

- техническому описанию и инструкцией по эксплуатации Г-10-1076-2011 ТО.

- копией лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической  защиты (класс 1040).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения 7,5 лет со дня приемки ОТК, в том числе не более 1,5 лет – в таре предприятия-изготовителя до монтажа в фильтровентиляционную установку.

Технические характеристики

Комплекты монтажных деталей к регенеративному патрону РП-100 изготовлены согласно Г-10-1075-79 ТУ

Комплектность поставки

Регенеративный патрон РП-100 с монтажными частями на объекте на объекте монтируется в установки и должен присоединяться к системе фильтровентиляционного объекта. Комплектность поставки монтажных деталей к РП-100 варьируется в зависимости от схемы монтажа регенеративных патронов РП-100 в колонки по 1, 2 или 3 шт. соответственно.

Конструктивные требования

Монтажные детали к РП-100 представляют собой металлические воздуховоды различной конфигурации, окрашенные эмалью защитного цвета.

Упаковка

Комплекты монтажных деталей к установкам упакованы в деревянные ящики (1 (один) комплект - 1 (один) ящик).